## Slide 1
Abbildung 1: Temperatur. (links) und Feuchteprofil einer Radiosonde (rot) und 30 simulierten Einzelprofilen der ALPACAS (hellblau) sowie deren zeitliches Mittel (schwarz). Alle Profile stammen vom 29.8.2018 aus der Zeit zwischen 12:59 und 13:02 Uhr.
www.cen.uni-hamburg.de
Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN)
Wie viel Zufall steckt im Ergebnis eines
Radiosondenaufstiegs?
Laura Dietrich, Henning Dorff, Jakob Dörr,
Joscha Fregin, Theresa Lang, Simon Michel
Meteorologisches Institut, Universität Hamburg
www.mi.uni-hamburg.de
2018
Helikite
Radiosonde
Einleitung
Für Profilmessungen der Grenzschicht werden oft Ballonaufstiege durchgeführt. Da die Grenzschicht zeitlich und räumlich stark variabel ist, ist ein Einzelaufstieg meist nicht repräsentativ für den mittleren Zustand der Grenzschicht. Aber wie gut repräsentiert ein Einzelaufstieg den instantanen Zustand der Grenzschicht? Wie groß sind die
Methode
Zur Einschätzung der Variabilität der Grenzschicht während eines Aufstieges wurde eine Messung einer Radiosonde mit gleichzeitigen kontinuierlichen Messungen der Grenzschicht verglichen. Die Messungen wurden am 29.8.2018 in Marienleuchte durchgeführt. Um die Temperatur und Feuchte in der Grenzschicht kontinuierlich zu messen, wurden elf ALPACAs an der Leine eines Helikites in verschiedenen Höhen befestigt. Während der Messung wurde eine Radiosonde möglichst nahe am Helikite steigen gelassen. Aus den 3-sekündlichen ALPACA Messungen in der Zeit des Radiosondenaufstiegs (ca. 2-3 Minuten) wurde ein Ensemble von 30 Radiosondenaufstiegen simuliert. Anhand dieses Ensembles lässt sich bestimmen, wie stark Temperatur und Feuchte während des Sondenaufstieges variieren.
Ergebnis
Das gemessene Temperatur- und Feuchteprofil der Radiosonde deckt sich größtenteils mit den simulierten Ensembles (Abb. 1). In etwa 400 m Höhe befindet sich die Oberkante einer Grenzschicht, die besonders am starken Gradienten der relativen Feuchte zu erkennen ist.
Die Temperatur variiert im Messzeitraum um bis zu 1 K, meist jedoch unter 0,5 K. Die relative Feuchte variiert stärker, meist 3 - 5 %. An der Oberkante der Grenzschicht variiert die Feuchte bis zu 10 %.
Fazit
Die Temperatur variiert binnen eines Radiosondenaufstiegs nur geringfügig, während die Feuchte um bis zu 5 % vom mittleren Zustand der Grenzschicht abweichen kann.
Motivation
Für Profilmessungen der Grenzschicht werden oft Ballonaufstiege durchgeführt. Da die Grenzschicht zeitlich und räumlich stark variabel ist, ist ein Einzelaufstieg meist nicht repräsentativ für den mittleren Zustand der Grenzschicht. Aber wie gut repräsentiert ein einzelner Aufstieg den instantanen Zustand der Grenzschicht? Wieviel Fehler entsteht dadurch, dass der Sensor nicht an einem Zeitpunkt die ganze Grenzschicht misst? Mit den kontinuierlichen Messungen der ALPACAS lassen sich diese Fragen beantworten.